DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Obiekt: 	REMONT PLACU ZABAW DLA DZIECI W PARKU REKREACYJNYM „MAŁY JORDAN” W KAMIENIU

Adres: 	DZ. EWID. NR 522/37, 565/5
W M. KAMIEŃ, GM. KAMIEŃ

Inwestor: 	GMINA KAMIEŃ

36-053 KAMIEŃ 287

Opracował: mgr inż. Marek Piróg

Kamień, wrzesień 2022 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny	3-7

- Rys. Z-1: Wymiarowanie placu zabaw 1:200	8

Karty techniczne urządzeń	9-11

## OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu placu zabaw dla dzieci w parku rekreacyjnym „Mały Jordan” w Kamieniu

- Przedmiot remontu

Przedmiotem remontu placu zabaw dla dzieci jest wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej amortyzującej upadek oraz wymiana drewnianych urządzeń do ćwiczeń 
i zabaw na nowe z konstrukcji metalowej.

Plac zabaw będący przedmiotem zgłoszenia został wykonany w 2012 r. w ramach szerszej inwestycji związanej z budową parku na podstawie decyzji pozwolenia na budowę znak: AB.7351/1/36/2010 z dnia 02.11.2010 r.

- Lokalizacja

Przedmiotowy plac zabaw usytuowany jest w parku rekreacyjnym „Mały Jordan” na działkach ewid. nr 522/37, 565/5 w m. Kamień w pobliżu budynku remizy OSP Kamień Błonie oraz budynku mieszkalno-usługowego z Lecznicą Zwierząt. Działki są własnością Gminy Kamień. Do parku zapewniony jest dojazd i dojście bezpośrednio z drogi gminnej nr 108501R (ul. Błonie) lub z drogi wojewódzkiej nr 878 (dawna droga krajowa nr 19). Przedmiotowe działki usytuowane są pomiędzy wymienionymi drogami.

- Przeznaczenie i cel obiektu

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-14 lat, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Celem projektu było stworzenie miejsca, umożliwiającego dzieciom, podejmowanie aktywności fizycznej (np. pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty czy zwisy) w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne. Plac zabaw przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców, poprzez aktywną formę spędzania czasu, dającą możliwość poprawienia nie tylko zdrowia fizycznego, ale i psychicznego (tworzenie integracji społecznej 
i zacieśnianie więzów zarówno rodzinnych jak i ogólnospołecznych).

- Bilans terenu

Pow. istn. placu zabaw (w obrębie ciągów komunikacyjnych): 505,6 m2;

Pow. bezpieczna pod zainstalowanymi urządzeniami: 264,0 m2;

Pow. terenów zieleni: 241,6 m2.

- Rodzaj urządzeń małej architektury podlegających wymianie:

Przedmiotem wymiany objęto następujące urządzenia zabawowe:

- Zestaw gimnastyczno-sprawnościowy „Mały Komandos” (drewniany na metalowy)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: ≈ 8,70m x 8,20m (tolerancja 0,5m)

Wymiary strefy bezpieczeństwa: ≈ 12,20m x 11,70m

Pole strefy bezpieczeństwa: ≈ 110 m2

Wysokość swobodnego upadku: <1,20m

Wysokość całkowita: ≈ 3,60m

Elementy zestawu:

- wieża z dachem: 2szt.

- wieża bez daszku: 3szt.

- zjeżdżalnia: 2szt.

- trep wejściowy typu koci grzbiet: 1szt.

- trep wejściowy typu krata wspinaczkowa: 1szt

- trep wejściowy skośny z klockami: 1szt.

- tunel przejściowy: 1szt.

- pomost łukowy: 1szt.

- pomost ukośny: 1szt.

- gra edukacyjna: 1szt.

Materiały:

Konstrukcja/Słupy nośne:

Premium (P): rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdz. (P)

Podest: (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej

2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD

3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywo LDPE

Montaż:

Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min. B20.

- Huśtawka wahadłowa PODWÓJNA (wymiana słupów nośnych na metalowe)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: ≈ 3,66m x 2,00m x 2,10m

Strefa bezpieczeństwa: ≈ 3,0m x 7,50m

Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,50m

Elementy zestawu:

- słupy nośne: 4szt.

- belka górna: 1szt.

- łańcuchy kalibrowane: 2kpl

- siedziska gumowe płaskie (kubełkowe): 2szt.

Materiały:

Konstrukcja/Słupy nośne:

Premium(P): Słupy nośne rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Górna belka profil stalowy zamknięty 80x80x3,2mm ocynkowany,

Łańcuch techniczny kalibrowany Ø 6, stal ocynkowana (S) lub stal nierdzewna(P),

Siedzisko huśtawki kubełkowe (lub deseczka gumowa)

Montaż:

Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min. B20.

- Zestaw gimnastyczno-sprawnościowy „PEPE” (drewniany na metalowy)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: ≈3,00m x 3,00m

Strefa bezpieczeństwa: ≈ 7,00m x 7,00m

Pole strefy bezpieczeństwa: ≈ 45,5m2

Wysokość swobodnego upadku: 2,00m

Wysokość całkowita: 2,00m

Elementy zestawu:

SEGMENT A:

- drabinka szczebelkowa metalowa: 1szt.

- lina do podciągania, wspinania zbrojona z talerzykami: 1szt.

SEGMENT B:

- ścianka wspinaczkowa: 1szt.

- obręcze gimnastyczne: 1szt.

SEGMENT C:

- drabinka-przeplotnia: 1szt.

- drążek do wymyków: 1szt.

SEGMENT D:

- przeplotnia-kratownica wspinaczkowa: 1szt.

- drabinka wspinaczkowa z lin polipropylenowych: 1szt.

Materiały:

Konstrukcja/Słupy nośne:

Premium(P): profil 80x80 mm metalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo.

Liny wykonane z polipropylenu o grubości 16 mm z rdzeniem stalowym.

Nakrętki śrub zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Ściana wspinaczkowa z płyty WD kamienie z tworzywa sztucznego

Montaż:

Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min. B20.

- Tablica regulaminowa (wymiana na nową)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: 80cm x 5 cm x 180cm

Materiały:

Profil metalowy, blacha ocynkowana z treścią regulaminu

Montaż:

Słupki montowane do istn. kotew osadzonych w stopie betonowej.

- Nawierzchnie poliuretanowe

Renowacją objęto całą nawierzchnię bezpieczną syntetyczną o pow. 264 m2, polegającą na wykonaniu następujących elementów:

– frezowanie istn. nawierzchni warstwy wierzchniej EPDM;

– uzupełnienie ubytków oraz wypełnienie pęknięć w nawierzchni;

– wykonanie natrysku maszynowego nawierzchni  EPDM.

Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia placu, na której znajduje się sprzęt rekreacyjny, jest wykonana jako bezpieczna z materiałów syntetycznych amortyzujących upadek dziecka z wysokości 1,5 m 
w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE 152 C, RAL 2011 – Tieforange oraz w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE 540 C, RAL 5003 – Saphirblau.

Grubość nawierzchni oraz amortyzacja jest dostosowana do  współczynnika HIC urządzenia w strefie którego się znajduje.

- Uwagi końcowe

  - Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.

  - Urządzenia zabawowe należy montować uwzględniając wymagane strefy bezpieczeństwa wolne od innych obiektów podawane w katalogu producenta urządzeń. W przypadku zastosowania urządzeń podobnych, lecz o innych polach stref bezpiecznych, wykonawca winien dokonać adaptacji lokalizacji zgodnie z instrukcją producenta danego urządzenia zabawowego.

  - Projektowany plac zabaw dla dzieci nie będzie negatywnie oddziaływał na działki sąsiednie.

  - Przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczególnie szkodliwa dla środowiska,  w tym wód gruntowych, ani nie może znacząco oddziaływać na środowisko. Działka znajduje się poza zasięgiem obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów szczególnych.

  - Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz 
z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.