DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa: 	REMONT PLACU ZABAW DLA DZIECI W PARKU EDUKACYJNO- REKREACYJNYM „MAŁE ARBORETUM” W NOWYM KAMIENIU

Adres: 	DZ. EWID. NR 547/41, 547/43
W M. NOWY KAMIEŃ, GM. KAMIEŃ

Inwestor: 	GMINA KAMIEŃ

36-053 KAMIEŃ 287

Opracował: mgr inż. Marek Piróg

Kamień, wrzesień 2022 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny	3-9

- Rys. Z-1: Wymiarowanie placu zabaw 1:100	10

Karty techniczne urządzeń	11-14

## OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu placu zabaw dla dzieci w parku edukacyjno-rekreacyjnym 
„Małe Arboretum” w Nowym Kamieniu

- Przedmiot remontu

Przedmiotem remontu placu zabaw dla dzieci jest wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej amortyzującej upadek oraz wymiana drewnianych urządzeń do ćwiczeń 
i zabaw na nowe z konstrukcji metalowej.

Plac zabaw będący przedmiotem zgłoszenia został wykonany w 2013 r. na podstawie zgłoszenia znak: AB.6743.1.47.2013 z dnia 02.10.2013 r.

- Lokalizacja

Przedmiotowy plac zabaw usytuowany jest w parku edukacyjno-rekreacyjnym „Małe Arboretum” na działkach ewid. nr 547/41, 547/43 w m. Nowy Kamień w pobliżu Zespołu Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Kamieniu. Działki są własnością Gminy Kamień będące 
w trwałym zarządzie szkoły. Do parku zapewniony jest dojazd i dojście z drogi gminnej 
nr 108513R poprzez drogę wewnętrzną usytuowaną na dz. nr ewid. 547/11 i 547/40.

- Przeznaczenie i cel obiektu

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-14 lat, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Celem projektu było stworzenie miejsca, umożliwiającego dzieciom, podejmowanie aktywności fizycznej (np. pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty czy zwisy) w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne. Plac zabaw przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców, poprzez aktywną formę spędzania czasu, dającą możliwość poprawienia nie tylko zdrowia fizycznego, ale i psychicznego (tworzenie integracji społecznej 
i zacieśnianie więzów zarówno rodzinnych jak i ogólnospołecznych).

- Bilans terenu

Pow. istn. placu zabaw (w obrębie ciągów komunikacyjnych): 1 334,7 m2;

Pow. bezpieczna pod zainstalowanymi urządzeniami: 413,2 m2;

Pow. terenów zieleni: 921,5 m2.

- Rodzaj urządzeń małej architektury podlegających wymianie:

Przedmiotem wymiany objęto następujące urządzenia zabawowe:

- Zestaw gimnastyczno-sprawnościowy „Twierdza” (drewniany na metalowy)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: ≈ długość 10,00m x szerokość 7,20m

Strefa bezpieczeństwa: ≈14,00m x 10,00m

Wysokość swobodnego upadku: ≤1,80 m

Wysokość całkowita urządzenia: ≈ 3,50 m

Elementy zestawu:

- wieża z daszkiem dwu/czterospadowym: 2szt.

- wieża bez daszku: 2 szt.

- trap wejściowy: 1 szt.

- drabinka szczebelkowa/schodki: 1 szt.

- komin linowy: 1szt.

- zjeżdżalnia wys.1m (1,2m): 1szt

- zjeżdżalnia wys. 1,2m: 1szt.

- podest/pomost skośny: 1 szt.

- mostek ruchomy na łańcuchach z poręczami: 1szt.

- belka ruchoma na łańcuchach: 1szt.

- przeplotnia linowa: 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa: 1 szt.

- lina wspinaczkowa: 1 szt.

- rura strażacka: 1 szt.

Materiały:

Konstrukcja/Słupy nośne:

Premium(P): rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S)lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej (P)

Podest: (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej

2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD

3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywo LDPE

Montaż:

Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min. B20.

- Huśtawka wahadłowa podwójna (wymiana słupów nośnych na metalowe)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: ≈ 3,66m x 2,00m x 2,10m

Strefa bezpieczeństwa: ≈ 3,0m x 7,50m

Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,50m

Elementy zestawu:

- słupy nośne: 4szt.

- belka górna: 1szt.

- łańcuchy kalibrowane: 2kpl

- siedziska gumowe płaskie (kubełkowe): 2szt.

Materiały:

Konstrukcja/Słupy nośne:

Premium (P): Słupy nośne rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana 
i pomalowana proszkowo,

Górna belka profil stalowy zamknięty 80x80x3,2mm ocynkowany,

Łańcuch techniczny kalibrowany Ø 6, stal ocynkowana (S) lub stal nierdzewna(P),

Siedzisko huśtawki kubełkowe (lub deseczka gumowa)

Montaż:

Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min. B20.

- Zestaw gimnastyczny „Sześciokąt ćwiczebny” (drewniany na metalowy)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: ≈ 3,00m x 3,00m

Strefa bezpieczeństwa: ≈ 7,00m x 7,00m

Pole strefy bezpieczeństwa: ≈ 36 m2

Wysokość swobodnego upadku: 2m

Wysokość całkowita: 2m

Elementy zestawu:

SEGMENT A:

- obręcze gimnastyczne lub ścianka wspinaczkowa: 1szt

SEGMENT B:

- rura strażacka do podciągania: 1 szt.

SEGMENT C:

- przeplotnia-kratownica wspinaczkowa: 1szt

SEGMENT D:

- spirala rurowa: 1szt.

SEGMENT E:

- drążek do wymyków: 1szt.

- drabinka szczebelkowa: 1 szt.

SEGMENT F:

- lina do podciągania, wspinania zbrojona z talerzykami: 1szt.

- drabinka szczebelkowa z liny zbrojonej: 1szt

Materiały:

Konstrukcja/Słupy nośne:

Premium (P): profil 80x80 mm metalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo.

Liny wykonane z polipropylenu o grubości 16 mm z rdzeniem stalowym.

Nakrętki śrub zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Ściana wspinaczkowa z płyty WD kamienie z tworzywa sztucznego

Montaż:

Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min. B20.

- Zestaw zabawowy „Domek/Zamek” (w miejsce zestawu „Statek”)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: max 1,20m x 4,50m

Strefa bezpieczeństwa: 4,20m x 7,50m

Pole strefy bezpieczeństwa: ≈ 30m2

Wysokość swobodnego upadku: 0,20m

Wysokość całkowita: 2,00 m

Elementy zestawu:

- wieża z daszkiem cztero- spadowym: 1szt.

- wieża bez daszku: 1szt.

- tunel rurowy: 1szt.

Materiały:

Konstrukcja nośna zestawu:

Premium: profil lub rura metalowa ocynkowana, malowana proszkowo

Podesty wieży: metalowy z podestem wykonanym z płyty gumowej antypoślizgowej lub ze sklejki WD 18mm

Zabezpieczenia boczne wykonane z płyty HDPE z grawerem

Daszki wież: czterospadowy z płyty HDPE lub(tworzywo LDPE)

Nakrętki śrub zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Montaż:

Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min. B20.

- Moduły edukacyjno-rozwojowe (wymiana za zestaw Skarbiec Sknerusa)

Parametry techniczne:

Wymiary pojedynczego urządzenia: ≈1,00m x 0,10m

Wysokość całkowita: 0,90m

Strefa bezpieczeństwa: ≈ 4,00m x 3,10m

Moduły:

- Zegar/Liczydło,

- Gra Edukacyjna

- Gra Logiczna

- Tablica do malowania

- SKLEPIK

- Tablica regulaminowa (wymiana na nową)

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia: 80cm x 5 cm x 180cm

Materiały:

Profil metalowy, blacha ocynkowana z treścią regulaminu

Montaż:

Słupki montowane do istn. kotew osadzonych w stopie betonowej.

- Nawierzchnie poliuretanowe

Renowacją objęto część nawierzchni bezpiecznej syntetycznej o pow. 178 m2, polegającą na wykonaniu następujących elementów:

– frezowanie istn. nawierzchni warstwy wierzchniej EPDM;

– uzupełnienie ubytków oraz wypełnienie pęknięć w nawierzchni;

– wykonanie natrysku maszynowego nawierzchni  EPDM.

Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia placu, na której znajduje się sprzęt rekreacyjny, jest wykonana jako bezpieczna z materiałów syntetycznych amortyzujących upadek dziecka z wysokości 1,5 m 
w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE 152 C, RAL 2011 – Tieforange oraz w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE 540 C, RAL 5003 – Saphirblau.

Grubość nawierzchni oraz amortyzacja jest dostosowana do  współczynnika HIC urządzenia w strefie którego się znajduje.

- Uwagi końcowe

  - Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”.

  - Urządzenia zabawowe należy montować uwzględniając wymagane strefy bezpieczeństwa wolne od innych obiektów podawane w katalogu producenta urządzeń. W przypadku zastosowania urządzeń podobnych, lecz o innych polach stref bezpiecznych, wykonawca winien dokonać adaptacji lokalizacji zgodnie z instrukcją producenta danego urządzenia zabawowego.

  - Projektowany plac zabaw dla dzieci nie będzie negatywnie oddziaływał na działki sąsiednie.

  - Przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczególnie szkodliwa dla środowiska,  w tym wód gruntowych, ani nie może znacząco oddziaływać na środowisko. Działka znajduje się poza zasięgiem obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów szczególnych.

  - Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz 
z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.